## Slide 1
🤖 실시간 얼굴 추적 로봇 시스템
Doosan M0609 + RealSense D435i + ROS2 Rokey Bootcamp Col2 Team

## Slide 2
📋 발표 목차
• 전체 시나리오 - 군 위병소 자동화 시스템
• 프로젝트 소개 - 무엇을 만들었나?
• 문제 정의 - 왜 어려운가?
• 개발 히스토리 - 어떻게 해결했나? (Day 1~4)
• MPC → Joint 전환 - 왜 제어 방식을 바꿨나?
• 시스템 아키텍처 - 전체 구조
• 기술 선택 비교 - 왜 이 기술을 선택했나?
• 핵심 알고리즘 - EKF, Joint Control
• 결과 및 성과 - 무엇을 달성했나?
• 미완성 모듈 & 향후 계획

## Slide 3
🎯
전체 시나리오

## Slide 4
🏛️ 군 위병소 자동화 시스템 (ver1)
장소: 군 부대 위병소 | 상황: 로봇팔이 초병 역할 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ STEP 1: 권총 파지 │ │ → 아무렇게 올려진 권총을 SAM3 기반 그리퍼로 파지 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ STEP 2: 사격 위치 이동 │ │ → 사로(射路)에 고정 → 다시 파지 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ STEP 3: 사주 경계 (★ 현재 구현된 부분) │ │ → 헤드샷 트래킹 (YOLOv8-face + EKF + Joint Control) │ │ → 레이저 포인터 활성화 (가장 가까운 사람) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ STEP 4: 피아 식별 │ │ → 아군/적군 클래스 구분 (학습 데이터 기반) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## Slide 5
🔀 피아식별 분기 로직
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 피아 식별 결과 │ └───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ │ ┌───────────────────┴───────────────────┐ ▼ ▼ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ │ 👤 아군 │ │ 💀 적군 │ └───────┬───────┘ └───────┬───────┘ │ │ ▼ ▼ "암구호를 말하라" "암구호를 말하라" │ │ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ▼ ▼ ▼ ▼ ✅ 정답 ❌ 오답 ✅ 정답 ❌ 오답 │ │ │ │ ▼ ▼ ▼ ▼ "통과" 📸 웹캠 캡처 📸 웹캠 캡처 🔫 헤드샷 음성출력 + 웹 UI 알림 + 웹 UI 경고 발사!

## Slide 6
1️⃣
프로젝트 소개

## Slide 7
🎯 프로젝트 목표
"로봇이 사람 얼굴을 실시간으로 추적하며 바라본다"
💡 핵심 가치:
• 실시간성: 30fps 감지, <100ms 반응
• 안정성: EKF 기반 노이즈 제거
• 단순성: IK 없이 조인트 직접 제어
🎬 [데모 영상/GIF 삽입 위치]

## Slide 8
2️⃣
문제 정의

## Slide 9
❓ 얼굴 추적이 왜 어려운가?
┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ 얼굴 감지 │ ──▶ │ 3D 위치 추정 │ ──▶ │ 로봇 제어 │ │ (2D 이미지) │ │ (깊이 정보) │ │ (6축 매니퓰레이터)│ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ ↓ ↓ ↓ 🔴 노이즈 多 🔴 좌표계 복잡 🔴 특이점 문제 🔴 조명 변화 🔴 깊이 오차 🔴 IK 계산 복잡 🔴 측면 얼굴 🔴 동기화 문제 🔴 반응 지연 🎯 우리가 풀고자 한 문제: 1. 빠른 감지: 실시간 30fps 이상 2. 정확한 추정: 3D 위치 오차 최소화 3. 부드러운 제어: 떨림 없는 로봇 동작 4. 안전한 동작: 특이점/충돌 방지

## Slide 10
3️⃣
개발 히스토리

## Slide 11
📅 전체 타임라인
Dec 8 (Day 1) ──▶ Dec 9 (Day 2) ──▶ Dec 10 (Day 3) ──▶ Dec 12-13 (Day 4) │ │ │ │ ▼ ▼ ▼ ▼ ┌─────────┐ ┌───────────┐ ┌────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ 환경 구축 │ │ YOLO 학습 │ │ MediaPipe+MPC │ │ YOLOv8+EKF+Joint│ │캘리브레이션│ │ CNN 이론 │ │ 얼굴추적 v1 │ │ 최종 시스템 │ └─────────┘ └───────────┘ └────────────────┘ └─────────────────┘ 🔧 기술 스택 발전: 감지: Haar ─────▶ MediaPipe ─────▶ YOLOv8 + TensorRT 추적: 없음 ─────▶ Moving Avg ────▶ EKF 9-state 제어: 없음 ─────▶ Cartesian ────▶ Joint-space

## Slide 12
📅 Day 1: 환경 구축 및 캘리브레이션 (Dec 8)
작업 | 상세 | 결과
카메라 설정 | RealSense D435i 런치 | ✅ 30Hz RGB+Depth
Modbus 통신 | OnRobot RG2 그리퍼 | ✅ 열기/닫기 제어
캘리브레이션 | Eye-on-Hand | ✅ T_gripper2camera.npy
URDF 작성 | 로봇+그리퍼+카메라 | ✅ TF 트리 완성

## Slide 13
📅 Day 2: 딥러닝 기초 및 YOLO 학습 (Dec 9)
📚 이론 학습:
• CNN 구조: Conv → Pool → FC
• Object Detection: R-CNN → YOLO 발전 과정
• YOLO 원리: Single-shot detection
💻 실습:
• YOLOv8 학습: Ultralytics 프레임워크
• 추론 테스트: 실시간 객체 검출
💡 인사이트:
"얼굴 검출에는 얼굴 특화 모델이 필요하다"
→ YOLOv8n-face 모델 발견!

## Slide 14
📅 Day 3: 실시간 추적 시스템 v1 (Dec 10)
🔴 문제 1: Haar Cascade 정확도 60-70%
→ 해결: MediaPipe 교체 → 90%+ 달성
🔴 문제 2: Tracking Node 병목 (2-4Hz)
→ 원인: 타이머 0.1초, TF2 블로킹
→ 해결: 타이머 0.033초, 타임아웃 단축
→ 결과: 2-4Hz → 30.3Hz (10배 향상!)
🔴 문제 3: MPC 제어기 구현 시도
→ N=10 예측, Q=100 추적, R=1 제어
→ 하지만... 특이점/IK 문제 발생!

## Slide 15
📅 Day 4: 최종 시스템 완성 (Dec 12-13)
⚡ Phase 1: YOLO + TensorRT
• YOLOv8n-face → TensorRT 엔진 변환
• 추론 시간: 7.6ms (FP16)
⚡ Phase 2: MPC/Cartesian 포기 결정 🚨
• movel() 기반 → 특이점 문제 발생!
• IK 계산 지연 → 실시간성 저하
⚡ Phase 3: Joint-space 직접 제어 (해결책)
• 핵심: "얼굴 추적 = 방향 추적 문제"
• J1(수평) + J4(수직) 직접 제어 → IK 불필요!
⚡ Phase 4: 9-state EKF → 노이즈 80% 감소

## Slide 16
🔄
MPC → Joint 전환

## Slide 17
🚨 MPC 제어기의 문제점
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MPC (Model Predictive Control) │ │ │ │ 목표 위치 (x,y,z) → IK 계산 → 관절각 → 로봇 이동 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ┌───────────┴───────────┐ ▼ ▼ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ 🔴 특이점 │ │ 🔴 IK 지연 │ │ 문제 │ │ 문제 │ └─────────────┘ └─────────────┘ │ │ ▼ ▼ 팔이 완전히 펴지거나 실시간 30Hz에서 접히면 IK 해 없음 IK 계산이 병목 💡 Day 3 시도한 MPC 파라미터: • 예측 구간: N = 10 스텝 • 추적 가중치: Q = 100 (위치 오차 패널티) • 제어 가중치: R = 1 (제어 입력 패널티) • 부드러움: S = 10 (가속도 변화 패널티) → 결과: 간헐적 특이점 진입, 불안정한 동작

## Slide 18
💡 발상의 전환: 위치 → 방향
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 기존 MPC 접근 (위치 추적) │ │ │ │ "로봇 End-Effector를 얼굴 위치(x,y,z)로 이동시켜라" │ │ → 6축 IK 계산 필요 → 특이점 위험 → 복잡함 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼ 🔄 발상 전환! ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 새로운 Joint 접근 (방향 추적) │ │ │ │ "로봇이 얼굴 방향만 바라보면 된다!" │ │ → 2축만 제어 (J1: 수평, J4: 수직) │ │ → IK 불필요 → 특이점 없음 → 단순함 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 🎯 핵심 인사이트: "로봇팔 끝에 레이저 포인터가 달려있다고 생각하면, 레이저가 얼굴을 가리키기만 하면 됨!"

## Slide 19
📊 MPC vs Joint-space 비교
항목 | MPC (Day 3) | Joint-space (Day 4)
IK 계산 | 필요 (6축) | 불필요
특이점 위험 | 있음 (치명적) | 없음
제어 주기 | ~10Hz | 50Hz
구현 복잡도 | 높음 | 낮음
코드 라인 | ~300줄 | ~100줄
안정성 | 불안정 | 매우 안정

## Slide 20
4️⃣
시스템 아키텍처

## Slide 21
🏗️ 전체 파이프라인
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ RealSense D435i │ │ (RGB 640x480 + Depth) │ └───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ │ 30Hz ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Face Detection Node │ │ CLAHE 전처리 → YOLOv8-face → ROI Tracking → Confidence Filter │ │ TensorRT FP16 (7.6ms) │ └───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ │ /face_detection/faces ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Face Tracking Node │ │ Depth Extraction → TF2 Transform → EKF 9-state → Marker │ │ camera_link → base_link 좌표 변환 │ └───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ │ /face_tracking/marker_robot ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Joint Tracking Node │ │ Angle Calc → Dead Zone → Velocity Control → Jog Multi Axis │ │ J1(수평) + J4(수직) 직접 제어 │ └───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Doosan M0609 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## Slide 22
5️⃣
기술 선택 비교

## Slide 23
🔍 얼굴 감지 기술 비교
기술 | 속도 | 정확도 | GPU | 선택
Haar Cascade | 30fps | 60% | ❌ | ❌ 정확도 부족
dlib HOG | 10fps | 80% | ❌ | ❌ 느림
MediaPipe | 60fps | 90% | △ | △ Day3
YOLOv8-face | 30fps | 95% | ✅ | ✅ 최종 선택

## Slide 24
🔍 추적 필터 비교
필터 | 예측 | 노이즈 제거 | 지연 | 선택
Moving Average | ❌ | 약함 | 있음 | ❌
Low-pass Filter | ❌ | 중간 | 있음 | ❌
Kalman (6-state) | 속도만 | 강함 | 적음 | △
EKF (9-state) | 가속도 | 매우 강함 | 최소 | ✅

## Slide 25
🔍 로봇 제어 방식 비교
방식 | IK 필요 | 특이점 | 반응속도 | 선택
Cartesian movel() | ✅ | 위험 | 느림 | ❌
MoveIt | ✅ | 안전 | 느림 | ❌
Joint-space Jog | ❌ | 없음 | 빠름 | ✅

## Slide 26
6️⃣
핵심 알고리즘

## Slide 27
🧮 Extended Kalman Filter (9-state)
상태 벡터 (9차원): x = [x, y, z, vx, vy, vz, ax, ay, az]ᵀ ├─위치─┤ ├──속도──┤ ├──가속도─┤ 상태 전이 방정식 (등가속도 모델): p_k = p_{k-1} + v_{k-1}·dt + 0.5·a_{k-1}·dt² v_k = v_{k-1} + a_{k-1}·dt a_k = a_{k-1} (가속도 일정 가정) 상태 전이 행렬 F: F = | I dt·I 0.5·dt²·I | | 0 I dt·I | | 0 0 I | ✅ 효과: • 노이즈 80% 감소 • 50ms 미래 위치 예측 • 빠른 움직임도 부드럽게 추적

## Slide 28
🎮 Joint-space 제어 알고리즘
💡 핵심 인사이트: "얼굴 추적 = 방향 추적 문제" → 로봇이 특정 위치로 갈 필요 없음 → 얼굴 방향만 바라보면 됨! 🎯 제어 전략: J1: 수평 방향 (베이스 회전) - 메인 J4: 수직 방향 (손목 피치) - 서브 J2, J3, J5, J6: 고정 (팔 자세 유지) 📐 제어 로직: error_horizontal = face_y (로봇 Y축) j1_velocity = K_p × error_horizontal error_vertical = face_z (로봇 Z축) j4_velocity = K_p × error_vertical ⚙️ 파라미터: K_p = 0.5, Dead Zone = 2° Max Vel: J1=30°/s, J4=40°/s Control Rate: 50Hz

## Slide 29
7️⃣
결과 및 성과

## Slide 30
📊 정량적 성과
지표 | 목표 | 달성 | 달성률
감지 속도 | 20fps | 30fps | ✅ 150%
감지 정확도 | 90% | 95%+ | ✅ 달성
추론 시간 | 20ms | 7.6ms | ✅ 263%
반응 시간 | 200ms | <100ms | ✅ 200%
추적 거리 | 1~2m | 0.3~3m | ✅ 150%
노이즈 감소 | 50% | 80% | ✅ 160%

## Slide 31
✅ 정성적 성과
• 조명 변화에도 안정적 감지
• 빠른 머리 움직임도 부드럽게 추적
• 특이점 문제 없이 연속 동작
• 멀리서도(3m) 정확한 추적
• 지터링/떨림 최소화
• 📈 Day 1 → Day 4 발전:
• • 감지: 60% → 95% (+35%)
• • 추적: 2Hz → 30Hz (15배)
• • 지연: 250ms → 100ms (2.5배)

## Slide 32
8️⃣
미완성 모듈 & 향후 계획

## Slide 33
📦 전체 시스템 완성도
모듈 | 담당 | 상태 | 비고
헤드샷 트래킹 | 태슬라 | ✅ 완료 | YOLOv8+EKF+Joint
SAM3 파지 | 성우 | 🔄 진행중 | 권총 그립 인식
피아 식별 | 경훈 | 🔄 진행중 | 아군/적군 분류
음성 암구호 | 지원 | 🔄 진행중 | STT/TTS 연동
웹 UI | TBD | ⏳ 대기 | 알림/경고 인터페이스
시스템 통합 | All | ⏳ 대기 | 전체 시퀀스 연결

## Slide 34
🔧 미완성 모듈 상세
📌 SAM3 기반 파지 (sam3_grip_detection)
• Segment Anything Model 3 활용
• 권총 그립 포인트 자동 인식
• OnRobot RG2 그리퍼 연동 필요
📌 피아 식별 모듈
• 아군/적군 이미지 학습 데이터 구축
• YOLOv8 Classification 또는 Face Recognition
• 헤드샷 트래킹과 연동 필요
📌 음성 암구호 시스템
• STT: 음성 → 텍스트 (Whisper 등)
• TTS: 텍스트 → 음성 (gTTS 등)
• 암구호 판정: "오늘의 암구호는?"

## Slide 35
🔗 통합 시퀀스 (TODO)
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 미구현 (SAM3 팀 담당) │ │ ┌─────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ │ │ 권총 감지│ → │ SAM3 그립 │ → │ 파지 & 사로 │ │ │ │ │ │ 포인트 인식 │ │ 이동 │ │ │ └─────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ✅ 구현 완료 (태슬라) │ │ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ │ │ 얼굴 감지 │ → │ EKF 추적 │ → │ Joint 제어 │ │ │ │ YOLOv8-face │ │ 9-state │ │ J1+J4 │ │ │ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 미구현 (경훈 + 지원 담당) │ │ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ │ │ 피아 식별 │ → │ 암구호 판정 │ → │ 발사/경고 │ │ │ │ 아군/적군 │ │ STT + TTS │ │ 웹 UI │ │ │ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## Slide 36
🚀 향후 통합 계획
📅 Week 1: 개별 모듈 완성
• SAM3 파지: 권총 그립 인식 완성
• 피아 식별: 학습 데이터 & 모델
• 음성: STT/TTS 파이프라인
📅 Week 2: 시스템 통합
• ROS2 Topic/Service 인터페이스 정의
• 모듈간 통신 테스트
• 전체 시퀀스 연결
📅 Week 3: 테스트 & 데모
• 시나리오 테스트
• 예외 상황 처리
• 최종 데모 준비

## Slide 37
📚 기술 스택 요약
🔧 Hardware:
Doosan M0609 / RealSense D435i / NVIDIA RTX 4060
💻 Software:
ROS2 Humble / Python 3.10 / TensorRT
🧠 Algorithms:
YOLOv8n-face / 9-state EKF / Joint-space Control
📦 패키지 구조:
face_tracking/ (1,837줄)
├── detection/ (face_detection_node, yolo_detector)
├── tracking/ (face_tracking_node, ekf_filter)
└── control/ (joint_tracking_node)

## Slide 38
🙏 감사합니다
Q&A GitHub: github.com/taesla/rokey_c_1_collabo2 Branch: ros-face-tracking